## Slide 1: Modellistica e simulazione di un robot a 5 dof
Docente Studenti
Prof. … Ivonne Rizzuto
Modellistica e Simulazione dei Sistemi Meccanici A.A. 2018/2019
Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione

## Slide 2: Struttura del robot
Manipolatore seriale a 5 DOF con giunti rotoidali

## Slide 3: Struttura del robot
Parametri di Denavit-Hartenberg
Link i | αi | ai | di | θi
1 | 0° | 0 | d1 | θ1
2 | 90° | 0 | 0 | θ2
3 | 0° | a3 | 0 | θ3
4 | 0° | a4 | 0 | θ4 – 90°
5 | -90° | 0 | d5 | θ5
Tabella dei parametri D-H
Sistemi di riferimento

## Slide 4: pianificazione della traiettoria
La traiettoria assegnata all’end-effector è una spirale logaritmica.
Questo tipo di spirale, studiata per la prima volta da R. Descartes, è una forma molto ricorrente in natura e nell’arte.

## Slide 5: pianificazione della traiettoria
Confronto modello reale e modello matematico

## Slide 6: Studio della cinematica
Cinematica diretta
La matrice che descrive la cinematica diretta del robot è stata ottenuta tramite la concatenazione delle matrici di trasformazione associate ad ogni giunto.
Matrice simbolica
Matrice numerica
Matrice posa iniziale

## Slide 7: Studio della cinematica
Cinematica inversa
Per l’implementazione dell’algoritmo di inversione cinematica è stato usato un approccio algebrico.
Inoltre, in fase progettuale, si è scelto di utilizzare la configurazione a gomito basso.

## Slide 8: Simulazione della traiettoria

## Slide 9: conclusioni
Per dimostrare la validità dei risultati ottenuti con la cinematica inversa, sono stati utilizzati i valori delle variabili di giunto per risolvere la cinematica diretta, determinando così la posa dell’end-effector istante per istante. Si è dimostrato dunque che i punti ottenuti appartengono esattamente alla traiettoria desiderata, come si evince dalla figura.